## Slide 1
ZONE-410
Professional Amplifier System
4-Zone Mixing Amplifier
4존을 각 채널 독립 볼륨으로 제어 가능한 400W(100Wx4CH/4Ω) 출력
Bluetooth, USB, 전면 AUX(3.5mm), 후면 RCA AUX1~AUX3, OPTICAL/COAXIAL, FM 라디오의 다양한 입력
마이크·음악 소스 동시 운용, 3밴드 톤(LOW/MID/HI) + ECHO
LCD 표시창과 모드/채널 선택, 채널 노브로 직관적 운용
채널별 A/B 탭식 스피커 단자로 신속한 배선
FEATURE
SPECIFICATION
항목 | 세부내용
채널 수 | 4CH
마이크 입력 (w/PhantomPower) | 2CH
입력 채널 | Line Input(Unbalance, RCA) 3ch, Optical 1ea, Coaxial 1ea
출력 채널 | Line Output (Unbalance, RCA) 1ch
출력 파워 (1kHz THD 0.5%) | 400W(100Wx4CH/4Ω)
AUX 입력 감도 / 임피던스 | 700 mV / 22 kΩ
주파수 응답 | 40 Hz – 20 kHz
톤 컨트롤 | BASS/MID/TREBLE ±10 dB (100 Hz / 800 Hz / 10 kHz)
부스트 컨투어 (볼륨 -30 dB) | +6 dB (100 Hz) / +4 dB (10 kHz)
신호대잡음비 (S/N) | 80 dB
임피던스 A,B | 4–16 Ω
임피던스 A+B | 8–32 Ω
전원 | AC 220 V / 60 Hz
소비전력 | 140 W
크기 (W×H×D) | 480 × 88 × 280 mm
무게 | 6 kg
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388