## Slide 1
차세대 기술인 UDM(Unipolar Pulse Density Modulation) 방식을 적용하여 전력을 최소로 소비하는 동시에 우수한 음질을 안정적으로 출력하는 효율성을 자랑하는 디지털 파워 앰프입니다.
랙 1U 사이즈의 가볍고 견고하며, 직관적인 컨트롤 노브를 탑재하여 사용자 이용이 용이합니다.
높은 댐핑 팩터와 낮은 왜곡률로 평탄한 소리 출력합니다.
소리 증폭 시 위상이 반전되는 것을 제어하여 깔끔한 음질을 출력합니다.
내부 과열을 막기위한 팬과 에어 쿨링 시스템 탑재되어있습니다..
사용자에 환경에 따른 브릿지 모드, 스테레오 모드, 패러럴 모드 사용 가능합니다.
DA-204
FEATURE
Professional Digital Power Amp System
Power Amp
SPECIFICATION
경기도 성남시 분당구 판교로 723(분당테크노파크) B동 604-2호
TEL : 031-709-1061 / FAX : 031-709-1062
항목 | 세부내용
Stereo Power 8Ω | 400W x 2
Stereo Power 4Ω | 600W x 2
Bridge Power 8Ω | 1200W
Frequency Response | 20Hz-20KHz +/- 0.25dB
Input Impedance | 30K ohm
Input Sensitivity | 0.775V
Damping Factor | >1000
S/N Ratio | 112dB (A-Weighting)
THD | <0.05%
Switch Rate | 50V/us
DC Residual | <5mV
Power Factor Cos | 0.95 @ > 500W
Max Output Voltage | 100V Peak/ 50A Peak
Working Voltage | AC 220V
Power | Standard switch mode with PFC chnique
Output Connection | SPEAKON
Dimensions(W*H*D) | 480 x 44 x 226 mm
Weight | 3.3kg